1	TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Herstellerinformation

TOPATEC Wasser- und Abwassertechnik GmbH

Neckartailfingerstraße 8 
D- 72655 Altdorf bei Nürtingen

Telefon +49 (0)7127 960190 
Fax +49 (0)7127 9601920 
info@topatec.de 
http://www.topatec.de 
http://www.pe-fettabscheider.de

1.1	PE-Koaleszenzabscheider Klasse I NS 6-1200-B

PE-Koaleszenzabscheider Klasse I NS 6-1200-B

(Art.-Nr.: 40.06.1200-B)

AQUA-PETROL aus Kunststoff (PE)

mit integriertem Schlammfang zum Erdeinbau

nach DIN EN 858-1 und DIN 1999-100/-101 mit selbsttätiger Verschlusseinrichtung

verstopfungssicher durch hydraulisch wirkender Koaleszenzeinrichtung (keine Filtermatten)

mit CE- Kennzeichnung (CE- Konformität)

als statisch geprüfter Fertigteilrundbehälter aus PE; befahrbar bis SLW 60

monolithische Behälter mit Rundboden zur vereinfachten Schlammentsorgung

- inkl. Abdeckung Pkw-befahrbar bis 12,5 to (Klasse B 125, Lastgruppe E2)

- inkl. Teleskopschachtaufbau; dadurch stufenloser Höhen- u. Niveauausgleich

- inkl. Schachtaufbau aus Kunststoff mit typengeprüfter Dichtung

- auftriebssicher durch Formverankerung mit umgebendem Erdreich

- Schachtaufbau aus Kunststoff mit typengeprüfter Dichtung

- Begu-Abdeckung mit Sandverschluss bis 12,5 to

- mit zertifiziertem Brandschutznachweis

- inkl. Leistungserklärung (entsprechend BauPVO)

- allgem. bauaufsichtliche DIBt-Zulassung Z-54.3-534

- LGA- und TÜV geprüft

- Durchlaufleistung: NS 6 (l/s)

- Schlammfang 1.600 l

- Ölspeichermenge: 300 l

- DIBt-Zulassung-Nr.: Z-54.3-534 (Erweiterung beantragt)

- Zu- und Ablauf: DN 150 für Kunststoffrohre aus PVC-KG

- Zulauftiefe ZT: 660 bis 1.050 mm (Optional bis max. 1.400 mm)

- Maße (L x B x Hzu): 2.150 x 1.260 x 1.040 mm

- Behälterhöhe: 1.640 mm

- Gesamtgewicht: ca. 260 kg

OPTION: Verstärkte BEGU-Abd. (Gruppe E4) (als Art.-Nr.: 40.06.1200-D)

Belastungsklasse D 400 (Lkw-befahrbar bis 40 to)

Zulauftiefe ZT: 850 bis 1.250 mm

(Optional bis 1.461 mm)

Abdeckung mit Sandverschluss

Hinweis: Für die Klasse D ist beim PE-HD Fettabscheider/Probenahmeschacht bauseits eine bewährte Stahlbetonplatte zur Lastverteilung einzubauen!

OPTION: Optisch-akustische Warnanlage

zur Überwachung eines Abscheiders

(1 mal Ölschichtdicke, 1 mal Rückstau)

OPTION: Probenahmeschacht aus PE (Art.-Nr.: 23.01.150-B)

passend zum Koaleszenzabscheider DN 150

Abdeckung Pkw-befahrbar Klasse B 125

mit Gefällesprung entsprechend DIN 1999 /EN 858

OPTION: Verstärkte BEGU-Abd. (Gruppe E4) (als Art.-Nr.: 23.01.100-D)

Belastungsklasse D 400 (Lkw-befahrbar, 40 to)

passend zu Probenahmeschacht

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gesamt Netto: ...........

MwSt. (......%): ...........

Gesamt Brutto: ...........